КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 15 грудня 2010 р. N 1147

Київ

Про внесення змін до Порядку використання у 2010 році коштів Стабілізаційного фонду для облаштування спортивних майданчиків поблизу житлових будинків та в місцях масового відпочинку населення

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку використання у 2010 році коштів Стабілізаційного фонду для облаштування спортивних майданчиків поблизу житлових будинків та в місцях масового відпочинку населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2010 р. N 920 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 78, ст. 2753), такі зміни:

пункт 8 викласти в такій редакції:

"8. Мінсім'ямолодьспорт здійснює розподіл необхідних для облаштування майданчиків товарів, робіт та послуг між адміністративно-територіальними одиницями із зазначенням бюджетних установ, а також укладає з учасником - переможцем процедури закупівлі та бюджетними установами договори про облаштування майданчиків і забезпечення їх подальшого функціонування.";

доповнити Порядок пунктом 131 такого змісту:

"131. Мінсім'ямолодьспорт передає придбані товари (з урахуванням вартості послуг з доставки та робіт з монтажу) бюджетним установам у встановленому законодавством порядку.".

Прем'єр-міністр України 							М. АЗАРОВ

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВЛАШТУВАННЯ ОСНОВИ:

(з верхнім шаром гран-відсів)

Майданчик, як правило огороджується. Висота сітки складає 3-4 м.

По периметру необхідно зробити стрічковий фундамент, або обмежити периметр бордюром чи поребриком.

- Поверхня для монтажу штучної трави повинна бути рівною, утрамбованою та  водопроникною;

- Висота перепадів на 4-метровій рійці не повинна перевищувати 5 мм;

- Необхідно використовувати уклін біля 2о із середини майданчика до його країв, для додаткового відведення води при опадах. Уклін повинен влаштовуватись при будівництві основи;

- При сильних опадах вода повинна безперешкодно й повністю проникати в основу без утворення  калюж.

Загальні рекомендації щодо підготовки основи із  щебеню та гран-відсіву:

- Викопати котлован глибиною 60 см., що перевищує розміри поля на 0,5-1 метра з кожної сторони;

- Першим шаром насипати на дно котловану річковий пісок  висотою - 10 см.;

- Другим шаром насипати щебінь фракції 40-70 мм висотою - 25 см.;

- Третій шар – щебінь фракції 20-40 мм висотою - 15 см.;

- Четвертий шар – промитий (!) гран-відсів фракції 2-5 мм висота - 10 см., спланувати й утрамбувати 2-3 рази з проміжним поливом водою.

- Кожен шар необхідно утрамбувати до щільності не менш ніж 95% (по Проктору) – 7-тонним дорожнім катком або віброплитою з масою не менш ніж 100 кг.

Структура основи під покриття «штучна трава»:

Штучна трава

10 см - гран-відсів фракція 2-5 мм

15 см - щебінь фракції 20-40 мм

25 см - щебінь фракції 40-70 мм

10 см - пісок річковий

Рівна чиста ущільнена земля